福建农林大学

海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场

工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基X【2020】招23号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2020年10月

注：各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

地    址：福建农林大学采购与招标中心（明德楼南附楼107）

电    话：0591-83746975 86396634   邮  编：350002

传    真：0591-83789499            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	6

1. 投标须知前附表	6

2.招标文件的组成	9

3.对投标人的要求	9

4.对投标文件的要求	9

5. 投标报价	10

6.开标、评标、定标	10

7.履约保证金	11

8.成果周期	11

9.付款方式	11

第三章 建设检测合同	13

1.项目概况及综合说明	13

2.项目范围	13

3.成果周期	13

4.质量要求	14

5.付款方式	14

6.合同价款及调整	14

7.合同的解除	15

8.合同文件构成	15

第四章  投标文件格式	20

第一章 招标公告

闽农林大基X【2020】招23号

现有海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测。

具体事宜如下：

- 项目名称：海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测

二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福建农林大学旗山校区（福州市闽侯县上街镇高速西出口附近）

2、项目规模：本项目费用最高控制价为人民币52800元（含检测过程中由检测单位承担事项而产生的所有费用）。本次招标检测的田径场工程内的混合型聚氨酯塑胶跑道约8000平米、人造草足球场面积约7140㎡。检测费用根据市场普遍报价并结合市场行情按80%计取，即6.6万元*80%=5.28万元。

3、招标范围和内容：本工程检测范围为海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程建设实施的混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料。检测内容为：一、混合型聚氨酯塑胶跑道施工所需使用的固体原料及非固体原料的中的有害物质含量、高聚物含量的检测；二、混合型聚氨酯塑胶跑道成品的厚度、物理机械性能、耐人工气候老化性能、无机填料含量、有害物质含量、有害物质释放量及气味等级等指标的检测；三、足球场人造草施工所需使用的固体原料及非固体原料的中的有害物质含量、气味等级及高聚物含量等指标的检测；四、足球场人造草面层成品的物理机械性能、耐人工气候老化性能、无机填料含量、有害物质含量、有害物质释放量等指标的检测。

检测数量和项目类别不得低于《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018中规定的检测数量，检测人员差旅、实验设备的搬移、现场检测费、取样送检费、实验室试验（检测）费、企业管理费、税金及其他因本项目检测需开支的所有费用均应包括在投标人的投标报价总价中。

4、服务周期：中标人在接到发包人通知后，应于当天组织人员到达现场踏勘，并在确认现场具备检测条件后第二天进场检测，现场检测和实验室检测完成后7日历天内出具检测结果和正式检测报告。

5、质量要求：达到现行国家、行业的相关规范合格标准。

6、检测费用：最高控制价为52800元。

三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资质要求及审查办法:

1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2.2.投标人须具备行政主管部门核发的合法有效的检验检测机构资质认定证书，即投标人应具备中国计量认证CMA资质、且批准的检验检测能力范围必须包含本项目所需检验检测的所有项目；

本项目所需检验检测的所有项目：厚度，冲击吸收，抗滑值，拉伸强度，拉断伸长率，阻燃性能，垂直变形，草丝拉断力，单簇草丝拔出力，耐老化性能，高聚物含量，三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、 BBP、 DEHP）总和，三种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、 DINP、 DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石蜡，4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物释放量（TVOC），甲醛，苯，甲苯、二甲苯、乙苯总和，二硫化碳，气味等级，游离甲醛。共计30项。

3.投标人应具有近三年的田径场或类似体育场馆项目的检测检验工作业绩两项，投标时需提供业绩项目的检测检验报告复印件；

4.本招标项目 不接受 联合体投标；

5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

五、公告时间：2020年10月21日至2020年10月27日

六、投标截止时间：2020年10月28日9:20

七、开标时间：2020年10月28日9:30

八、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2020年10月28日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

五、评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：陈老师 83746975

2020年10月20日

第二章 投标须知

# 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测 |
| 2 | 项目规模：本项目技术服务费最高控制价为人民币52800元（含检测过程中由检测单位承担事项而产生的所有费用）。本次招标检测的田径场中的混合型聚氨酯塑胶跑道约8000平米、人造草足球场面积约7140㎡。检测费用根据市场普遍报价并结合市场行情按80%计取，即6.6万元*80%=5.28万元。 资金来源：自筹 校内业主单位：福建农林大学旗山校区建设指挥部 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围和内容：本工程检测范围为海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程建设实施的混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料。检测内容为：一、混合型聚氨酯塑胶跑道施工所需使用的固体原料及非固体原料的中的有害物质含量、高聚物含量的检测；二、混合型聚氨酯塑胶跑道成品的厚度、物理机械性能、耐人工气候老化性能、无机填料含量、有害物质含量、有害物质释放量及气味等级等指标的检测；三、足球场人造草施工所需使用的固体原料及非固体原料的中的有害物质含量、气味等级及高聚物含量等指标的检测；四、足球场人造草面层成品的物理机械性能、耐人工气候老化性能、无机填料含量、有害物质含量、有害物质释放量等指标的检测。 检测数量和项目类别不得低于《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018中规定的检测数量，检测人员差旅、实验设备的搬移、现场检测费、取样送检费、实验室试验（检测）费、企业管理费、税金及其他因本项目检测需开支的所有费用均应包括在投标人的投标报价总价中。 检测费用：最高控制价为52800元。 |
| 5 | 服务周期：中标人在接到发包人通知后，应于当天组织人员到达现场踏勘，并在确认现场具备检测条件后第二天进场检测，现场检测完成后7日历天内出具检测结果和正式检测报告。 |
| 6 | 质量要求：达到现行国家、行业的相关规范合格标准。 |
| 7 | 投标文件份数:正本副本各壹份,投标文件必须装订成册。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用总价包干。 |
| 9 | 履约保证金：人民币伍仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三个工作日内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2020年10月21日至2020年10月27日 报名地点:福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107) 注：本次招标不收取报名费。 |
| 11 | 投标截止时间：2020年10月28日9:20 |
| 12 | 开标时间：2020年10月28日9:30 开标地点:福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107) 报名流程： 1.网上报名：投标人须到福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）下载招标文件等。网上报名截止时间为2020年10月28日7:30，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn/page/index.jsp）本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。 2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人））应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、资质证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。 3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间等或改用现场签到方式。 |
| 13 | 投标人资质要求及审查办法: 1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照； 2. 投标人须具备行政主管部门核发的合法有效的检验检测机构资质认定证书，即投标人应具备中国计量认证CMA资质、且批准的检验检测能力范围必须包含本项目所需检验检测的所有项目； 本项目所需检验检测的所有项目：厚度，冲击吸收，抗滑值，拉伸强度，拉断伸长率，阻燃性能，垂直变形，草丝拉断力，单簇草丝拔出力，耐老化性能，高聚物含量，三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、 BBP、 DEHP）总和，三种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、 DINP、 DIDP）总和，18种多环芳烃总和，苯并[a]芘，短链氯化石蜡，4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA），游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，总挥发性有机化合物释放量（TVOC），甲醛，苯，甲苯、二甲苯、乙苯总和，二硫化碳，气味等级，游离甲醛。共计30项。 3.投标人应具有近三年的田径场或类似体育场馆项目的检测检验工作业绩两项，投标时需提供业绩项目的检测检验报告复印件； 4.本招标项目 不接受 联合体投标； 5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| 14 | 评标办法：本招标项目采用的评标办法：简易评标法。 招标人对投标人资格进行审查，将资格审查通过的合格投标人按顺序逐个随机抽取投标人的对应号码球当众公布，中标候选人通过随机抽取方式产生。 投标人未派人参加随机抽取号码球、抽取结果的或未签字确认的，视为默认抽取结果，招标人不再另行通知投标人到场。。 |
| 15 | 签订合同时间：中标人领取中标通知书后3个工作日内。 |
| 16 | 其他： 1、现场勘察：投标人投标前，认为有必要，可自行现场勘察，费用自理，招标人统一不组织现场勘察。 2、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 3、中标人应服从招标人安排，公正的提供技术指导和及时负责的现场取样。 4、中标人检测的主要依据《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018，检测完成后需提供具有CMA认证章的检测报告。辅助性依据《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》DBJ/T13-250-2016，中标人需根据招标人的要求，提供《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》DBJ/T13-250-2016中相关技术要求的检测检验数据。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认

4.4.4投标文件有删改但未加盖投标人公章

4.4.5投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标报价不等于52800元的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.6隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4.7一个投标人不止投一个标的

4.4.8母公司和其分公司同时参与本项目招标的

4.4.9《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的

# 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标项目采用总价包干。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写投标报价，投标报价等于52800元。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)举行。

6.1.2 投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、资质证书原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金为伍仟元整。中标人必须在中标后三个工作日内到我校财务处交纳履约保证金并到采购与招标中心领取中标通知书，在领取中标通知书后三个工作日内与我校签订合同，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标并没收履约保证金。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待提交符合要求的正式检测报告后无息退还。

# 8.成果周期

成果周期：根据业主的要求按期提交成果，逾期按照500元/天进行处罚。

# 9.付款方式

中标人按业主的要求按期提交达到现行国家、行业的相关规范合格标准的成果和相应金额的发票后，招标人一次性付清检测费用。

第三章   建设项目合同

福建农林大学

建设工程检测合同

（封面）

工 程 名 称：

工 程 地 点：    福建农林大学 （           校区）

合 同 编 号：                          （填写招标编号）

委托单位（甲方）：    福建农林大学

检测单位（乙方）：

签 订 日 期：       年   月   日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局    监制

建设工程检测合同

合同条款按照本项目实际情况签订检测合同。

合同编号：  填写招标编号

委托单位：福建农林大学    （简称甲方）

承担单位： 填写中标方全称                           (简称乙方)

根据  年  月  日 闽农林大基X【2020】招23号 招标结果，乙方以包干价    元中标，为了确保项目质量，更好地完成该项目，现就 海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测项目  签订如下合同：

# 1.项目概况及综合说明

1.1项目名称：         填写项目名称

1.2建设地点：福建农林大学旗山校区

1.3乙方资质等级：

1.4检测费用包干价：            。

1.5乙方项目负责人及联系电话：                                 （投标文件中所列）（乙方在合同中承诺派出的项目负责人等管理技术人员，合同签订后不得更换；因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是乙方的工作人员，其资格、职称等不得低于合同签订时的条件，并经甲方同意。）

# 2.项目范围

本项目主要内容有：

# 3.成果周期

3.1开工日期：以甲方通知为准。

3.2提交成果日期： 现场检测和实验室检测完成后7日历天内乙方需向甲方提交检测结果和正式检测报告。

3.3成果周期：

3.3.1要求合同总工期： 60 日历天

3.3.2因甲方或不可抗力原因导致工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延

3.3.3因乙方原因导致工期延误

3.3.3.1因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币  500 元，由甲方直接从检测费中扣抵。

3.3.3.2因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的50％。

3.3.3.3乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程检测的义务。

在甲方催告的合理期限内仍未完成检测的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付5000元违约金，乙方并应当赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。

# 4.质量要求

4.1要求质量等级为监测结果应符合国家及省市现行规定标准。

4.2乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织检测检验，并保证检验检测符合国家相关规定和标准的要求。

# 5.付款方式

乙方按甲方的要求按期提交达到现行国家、行业的相关规范合格标准的成果和相应金额的发票后，招标人一次性付清检测费用，并无息退还履约保证金。

# 6.合同价款及调整

6.1合同价款不做调整，以包干价进行结算。

6.2税金等其他费用包含在报价中，不再另外计取。

# 7.合同的解除

7.1甲方发现乙方有下列情形之一的，可以依法解除合同，要求乙方支付合同价款5000元违约金，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

（1）乙方发生挂靠、转包、违法分包检测任务的；

（2）乙方明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（3）合同约定的期限内没有完成检测，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

备注：施工现场因乙方的安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故、财产损失或发生重大安全事故所产生的责任均由乙方承担，与甲方无关。

# 8.合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及其补充或修改的文件；

（3）通用合同条款；

（4）投标文件

（5）工程检测廉政责任书；

（6）图纸（如果有）；

（7）技术标准和要求（如果有）

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的书面文件为准。

9.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

本合同一式陆份，由甲方执叁份、乙方执叁份。

委托单位名称（盖章）：福建农林大学    检测单位名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字）

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电 话：                               电 话：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日

合同附件

工程检测廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托单位（甲方）：

检测单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程检测和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家的方针、政策，尤其是有关监理设计、建设检测检验的强制性标准和规范，以及检测检验等相关法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为检测合同的附件，与检测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

委托单位：            （公章）         检测单位：             (公章)

法定代表人或委托代理人（签章）:        法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

# 第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、资质证书原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本副本各壹册），未装订成册的作废标处理。

投标文件外包装封面

项目名称：海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测

招标编号：闽农林大基X【2020】招23号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：        联系电话：

投标日期 ：2020年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测

招标编号：闽农林大基X【2020】招23号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：        联系电话：

投标日期 ：2020年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

- 投标书（格式附后）

- 法定代表人授权书（格式附后）

- 法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

- 投标代表身份证复印件加盖投标人公章

- 项目负责人身份证复印件加盖投标人公章

- 《企业营业执照》复印件加盖投标人公章

- 《企业资质证书》复印件加盖投标人公章

- 投标人业绩复印件加盖投标人公章

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本副本各壹册），未装订成册的作废标处理。

投    标    书

闽农林大基X【2020】招23号

福建农林大学(招标人):

１.根据已收到的海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测（招标编号：闽农林大基X【2020】招23号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件及其有关要求后，我方愿按       元的包干报价承接该项目。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三个工作日内到贵校财务处交纳履约保证金，到贵校采购与招标中心领取中标通知书,并于领取中标通知书后3个工作日内到贵校签订检测合同。

3．一旦我方中标，我方保证根据业主的要求按期提交成果。质量要求：达到现行国家、行业的相关规范合格标准。

4.中标通知书和贵方的本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

项目负责人：（签字或盖章）

投标代表：（签字或盖章）

年    月    日

法定代表人授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测（招标编号：闽农林大基X【2020】招23号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目（二期）田径场工程混合型聚氨酯塑胶跑道及人造草足球场面层材料检测（招标编号：闽农林大基X【2020】招23号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖单位公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签字或盖章）：

投标代表（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

日     期：

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

- 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

- 投标文件未装订成册（正本副本各壹册）；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本副本各壹份）；

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

# Text boxes

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：