微量热泳动分析仪技术指标

1. 工作条件：

1.1电源要求：220V（+10％）/50Hz

1.2环境温度：+15℃～＋30℃

1.3环境湿度：＜80％

2. 设备用途：

2.1在溶液中研究生物分子的相互作用，获得亲和力(Kd, 平衡解离常数) 、生物分子结合位点的数目、结合能量ΔG (自由能)、ΔH (焓)和ΔS (熵)等数据。

3.主机技术指标

3.1 检测原理：基于微量热泳动技术

3.2 测定平衡解离常数（Kd值）范围：1nM - mM

3.3 测定样品的分子量范围：101 - 107 Da

3.4 测定样品浓度范围：10-9–10-3M

3.5 获得Kd值所需要的测定时间：≤10 min

3.6 一次可测定的样品数量≥24个

3.7 每个样品所需体积：≤10μL

3.8 上样方式：高光学精度毛细管

3.9 具有主动控温功能，样品温度控制范围：20℃-40ºC

3.10 样品无需固定到生物膜或芯片表面，直接在溶液中进行测定，保证分子天然构象

3.11 样品种类：蛋白质、抗体、多肽、核酸、多糖、脂质体、小分子、离子、复杂体系样品（含血清培养基、含DMSO缓冲液、细胞裂解液等）。

3.12 可在细胞裂解液或血清等复杂溶液中直接测定亲和力，不受缓冲液成分影响（如高浓度有机溶剂）。

△3.13 测定不依赖结合造成的热量变化，对外界环境变化不敏感，能耐受一定温度变化和机械震动等。

3.14 可测定化学计量数，即生物分子结合位点的数目

△3.15 可测定热力学参数：ΔG (自由能)、ΔH (焓)、ΔS (熵)

3.16 可检测竞争性结合实验

3.17 无需定期更换配件，实验完成后不需要对仪器进行清洗维护

3.18 具有质控功能，能实时监测样品质量信息并反馈优化建议。

3.19 配套工作站，具备设备控制软件和数据分析软件：控制软件可以实时采集数据和显示数据；分析软件可生成详细的结果报告以及高分辨率结合曲线图片

4.配置要求

4.1 微量热泳动仪主机1台

4.2 仪器控制软件和数据分析软件各1套

4.3 配套工作站1台

4.4 质保期1年

多功能微孔板检测系统技术指标

1、品名、数量及用途

1.1品名：多功能微孔板检测仪

1.2数量：1台

1.3功能：光吸收、荧光顶底、时间分辨荧光、荧光偏振、连续发光、瞬时发光、多色发光和发光扫描

2、工作条件

2.1工作环境温度：10℃ -35℃

2.2工作环境湿度：20-80%

2.3电源：220V±10%, 50Hz±1

3、基本要求

3.1分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%

3.2板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,比色杯，比色皿。

3.3通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；

3.4硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合；

3.5检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）

3.6温控 ：室温以上5℃到42℃；

3.7振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

4、光吸收模式

4.1波长范围：200-1000nm

4.2扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）

4.3杂光率：<0.0005%

4.4波宽：≧3.5nm

4.5波长准确性：±0.3nm

4.6波长重复性：±0.3nm

4.7检测线性范围：0-4 OD

4.8检测分辨率：0.0001 OD

4.9检测准确性：<0.5% (@260 nm)

4.10检测重复性：<0.2% (@260 nm)

5、荧光模式

5.1光源：高能闪烁氙灯；

5.2波长选择：四光栅系统，检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）,时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振；

5.3波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）；

5.4荧光顶部检测灵敏度（光栅）：≤ 0.5pM 荧光素/孔（50 amol/孔，100ul体系）

5.5荧光底部检测光路，可进行细胞学相关分析；荧光底部检测灵敏度(光栅)：≤0.8 fmol 荧光素/孔（800amol/孔，200ul体系）；

5.6测量范围：≧7个数量级

6、时间分辨荧光检测模式

6.1光源：高能闪烁氙灯；

6.2波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）

6.3检测灵敏度 ：≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl)

7、荧光偏振模式

7.1光源：高能闪烁氙灯；

7.2波长选择范围：300-800 nm，1nm步进可调

7.3检测灵敏度 ：≤ 3 mP （1nm荧光素）

8、发光模式

8.1检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)

8.2检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)

8.3线性范围：> 9个数量级

8.4 BRET检测：支持BRET1和BRET2

9、自动开盖和湿度控制

9.1机器内置自动开盖模块，在需要读板或加样前自动开盖，读板或加样完成后后自动加盖，防止潜在的挥发和污染，并提高检测灵敏度。

9.2配置湿度控制盒，主动控制样本挥发，有效防止边缘效应，提升实验性能。

10、超微量样品检测模块:

10.1通过石英光路保证核酸测量准确度，0.5mm标准光程无需校正；

10.2最低检测下限1ng/µl,样品量低至2µl；

10.3样品检测通量，≧16个样本检测通量由16个石英材质检测点完成；

10.4检测重复性< 5%, 可以进行光吸收，荧光和化学发光的检测

11、配置清单

11.1主机1台

11.2光吸收模块1个;

11.3荧光顶读模块1个;

11.4四光栅光路 1套

11.5荧光底读模块1个;

11.6时间分辨荧光检测模块 1个；

11.7荧光偏振模块 1个；

11.8化学发光模块1个;

11.9自动开盖模块1套；

11.10超微量样品检测模块1个

11.11湿度控制盒1套；

11.12操作电脑及软件1套。

11.13 96孔普通光吸收酶标板200块

11.14 96孔黑色酶标板20块